นวัตกรรมงานจ่ายกลาง

ชื่อผลงาน   พัฒนาระบบการล้างสายยาง

รายชื่อผู้ร่วมงาน   เจ้าหน้าที่ในหน่วยจ่ายกลางจำนวน  6  คน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   ตามที่งานจ่ายกลางได้พัฒนามาเป็นศูนย์จ่ายกลาง ต้องนำเครื่องมือทั้งหมดมาดำเนินการล้างที่งานจ่ายกลางซึ่งรวมถึงสายยางต่างๆ ( ทุกชนิด ) ในระยะแรกในการล้างสายยาง ใช้  Syring Irrigate   ล้างทีละเส้นแล้วพบปัญหาคือการล้างสายยางที่มีขนาดเล็ก    น้ำผ่านเข้าสายได้น้อย   แรงดันไม่เพียงพอ   บางครั้งพบว่าสายยางไม่สะอาดเท่าที่ควร ต้องใช้เวลาและบุคลากร 2 คน      ส่วนการทำให้แห้งใช้เครื่องปั๊มลมเป่าสายยาง ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ  และต้องค้างจ่ายสายยางบางชนิด เช่น ท่องวงช้าง , สายออกซิเจนที่มีถุง  เนื่องจากไม่สามารถทำให้แห้งได้ทันเวลา  ศูนย์จ่ายกลางจึงร่วมกันคิดพัฒนาระบบการล้างสายยางที่ช่วยให้การทำงานสะดวก,รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

2. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน

3. เพื่อลดระยะเวลาและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถลดระยะเวลาและลดบุคลากรในการปฏิบัติงานลง

2. ลดอัตราเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยจ่ายกลางเพื่อระดมความคิดเห็นศึกษาข้อมูลทางวิชาการถึงความเป็นไปได้และหลักการทำงานของระบบท่อน้ำและท่อลม

2. ออกแบบลักษณะของท่อที่ต่อกับสายยางและวางระบบการทำงานของท่อน้ำและท่อลม

3. ติดต่อหาแหล่งจัดทำก๊อกน้ำที่ต่อกับสายยาง

4. ดำเนินการติดตั้งท่อที่ต่อกับสายยางและก๊อกน้ำตามแบบที่วางไว้ทดลองใช้งานประเมินผลงาน

ผลการดำเนินการ

1. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงจากเดิมในการล้างสายยาง 1 ครั้ง (30 เส้น) ใช้เวลาประมาณ  60 นาที แต่ปัจจุบันใช้เวลาประมาณ  30   นาที

2. สามารถลดบุคลากรในการปฏิบัติงานลง จากเดิม ต้องใช้ครั้งละ 2 คน แต่ปัจจุบัน ใช้แค่ 1 คน

3. สามารถลดการค้างจ่ายสายยางและอุปกรณ์บางชนิด เช่น  ท่องวงช้าง,  สายCanula , Ambubag         และสายออกซิเจนที่มีถุงลมจากเดิมทางจ่ายกลางจะต้องใช้เวลาในการทำ 2 – 3 วันแต่ ปัจจุบันสามารถส่งคืนให้หน่วยงานได้ในวันเดียว

4. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ

การนำไปใช้ประโยชน์            ได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปัจจุบันซึ่งสามารถลดระยะเวลาและบุคลากรในการปฏิบัติงานลง